## Slide 1: 现场监控系统—原理图

## Slide 2: 现场监控系统—功能模块
单元名称 | 描述
Power Supply | 输入 ：220Vac 50Hz ；输出：24Vdc。
Digital Input | 光耦隔离输入，多达32路。
Digital Output | 继电器隔离输出，多达32路。
PWM Output | 光耦隔离，采用大电流低功耗的Mosfet，多达4路。
Analog Input | 支持多达10路模拟输入，每路均配有高精度、低温漂的放大器。
Analog Output | 1路DAC输出，配有高精度、低温漂的跟随器。
AC 3Phase Measurement | 采用专用AC采样芯片，高精度；支持3路电压、3路电流。
RS232 & RS485 | 支持Modbus协议，支持远距离信号传输。
GPRS Module | 与服务器进行无线通信，支持TCP/IP UDP等网络协议。
Zigbee Module | 支持多节点无线组网。

## Slide 3: 现场监控系统—硬件
加工工艺及元器件均符合RoHS认证标准。
元器件规格及电气间隙、爬电距离等均符合安规要求。
均采用工业级元器件。（-45 至 85 度）
各输入、输出接口均有保护元件，防止ESD、浪涌等。
设计遵循EMC、热传导要求。

## Slide 4: 现场监控系统—固件
基于FreeRTOS实时操作系统，实现多任务高度，保证系统的实时性、可靠性。
各模拟输入均采用DSP技术进行滤波、运算等操作，保证数据采样的可靠性。
支持TCP, UDP, Modbus, Zigbee等多种网络协议。
编码风格严格遵守MISRA-C 2004标准。
固件经过严格的单元测试、DVT测试，保证各功能模块正常工作。